10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (дня продажи), но не более 18 месяцев с даты изготовления.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения требований, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек и камер коляски.

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел (017) 256-62-55

11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.95010/1401.

Действительно до 03.01.2019 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 204-40-77; отдел маркетинга и сбыта (017) 204-68-66; сайт: www.bpovc.by.

7

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Кресло-коляска комнатное

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.357.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

1 Назначение

Кресло-коляска комнатное ЦСИЕ.03.357.00.00.00 (далее – коляска) предназначено для перемещения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений или на короткие расстояния по дорожкам с твердым покрытием с перепадом по высоте не более 10 %.

Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса – поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подлокотники съемные. Коляска складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения.

Различие исполнений состоит в применяемых колесах 
(с пневматической или полиуретановой шиной) и за счет применения спинок и сидений различной ширины.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, масса коляски и другие характеристики приведены в таблице.

Таблица

| Обозначение | Длина L ±10, мм | Шири-на В ±10, мм | Высо-та Н±10, мм | Масса, кг, не более | Ширина сиденья, В1±10, мм | Тип применя-емых шин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСИЕ03.357.00.00.00 КП | 1150 | 575 | 935 | 19,00 | 382 | Пневмати-ческие |
| 01КП |  | 605 |  | 20,60 | 412 |  |
| -02КВ |  | 635 |  | 22,12 | 442 |  |
| -03КВ |  | 665 |  | 23,60 | 472 |  |
| -04КП |  | 575 |  | 18,70 | 382 | Полиуре-тановые |
| -05КП |  | 605 |  | 19,90 | 412 |  |
| -06КВ |  | 635 |  | 20,30 | 442 |  |
| -07КВ |  | 665 |  | 23,30 | 472 |  |
| -08КВ | 1085±15 | 600 | 985 | 19,30 | 420 |  |

2.2 Номинальная грузоподъемность (масса пользователя) – 
не более 100 кг.

2.3 Радиус поворота коляски вокруг оси не более 1000 мм.

2.4 Ширина разворота, необходимого для выполнения поворота на 180( – не менее 1700 мм.

2.5 Ведущие колеса не должны проворачиваться в заторможенном состоянии при приложении к ним усилия не менее 150 Н.

2.6 Срок службы коляски – не менее 5 лет.

1

6

8 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска комнатное  ЦСИЕ.03.357.00.00.00__________________

наименование изделия               обозначение                          заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ BY 100010315.061-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 и СТБ ИСО 13485-2005.

МП

__________________                                ____________________

личная подпись                                                  расшифровка подписи

__________________

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска комнатное  ЦСИЕ.03.357.00.00.00__________________

наименование изделия               обозначение                          заводской номер

упаковано на          РУП БПОВЦ_______________

наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка____________________________Лекунович Е.И.

должность                              личная подпись               расшифровка подписи

__________________

число, месяц, год

5

3 Устройство коляски

Коляска (см. рисунок, стр. 6) состоит из следующих основных элементов:

системы опоры тела  (сиденье 1, спинка 2, две боковины с подлокотниками 3, подножка 4).

системы торможения (ручные тормоза 5);

колес (передние колеса 6, задние колеса 7);

рамы (две полурамы 8);

элементов крепления (замки 9, маховики 10);

подушки 11.

Примечание – Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

3.1 Подготовка к работе

Коляска к пользователю поступает в сложенном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее состояние необходимо:

3.1.1 Расчехлить.

3.1.2. Поставить коляску на колеса на пол и надавить на боковые стороны сиденья до упора.

3.1.3 Вставить подножку 4 в кронштейны коляски и отрегулировать высоту нажатием на кнопки замков 9.

3.1.4 Шины задних колес накачать таким образом, чтобы они под нагрузкой прогибались в пределах от 8 мм до 10 мм (только для колясок с пневматическими шинами колес).

Коляска готова к работе.

3.2 Работа

При посадке в коляску и высадке из нее затормозите задние колеса и поднимите вертикально площадку подножки 4. После посадки в коляску приведите площадку подножки в горизонтальное положение. Кроме того, при необходимости, можно снять боковины с подлокотниками 3, нажав на соответствующую кнопку замка 9, а также кронштейны с площадкой подножки с помощью маховиков 10.

Движение коляски осуществляется за счет вращения обручей, расположенных на задних колесах или с помощью сопровождающего лица. Поворот коляски осуществляется  вращением задних колес в противоположные стороны.

Для складывания коляски необходимо снять подушку 11, затем приподнять сиденье 1, удерживая его по центру, движением снизу вверх. Складывание коляски должно осуществляться только при отсутствии потребителя в ней.

2

4 Меры безопасности

4.1 Во избежание падений и возникновения опасных ситуаций следует потренироваться в езде на коляске по ровной, хорошо обозримой площадке.

4.2 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из нее становиться на площадку подножки, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

4.3 Запрещается перевозить грузы.

4.4 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.5 При езде на подъеме пользователю рекомендуется наклонять свое туловище сильно вперед.

4.6 При извлечении предметов, находящихся спереди, сбоку или сзади Вашей коляски, старайтесь сильно не наклоняться, так как в результате смещения центра тяжести возникает опасность опрокидывания коляски.

4.7 Лестницы следует преодолевать только с посторонней помощью. В случае переноски коляски по лестнице необходимо следить за тем, чтобы Ваши помощники держали коляску только за прочно смонтированные элементы, а не за откидывающиеся части.

4.8 При пересадки с коляски, например в автомобиль, используйте тормоз коляски.

4.9 Следует осторожно обращаться с огнем, особенно с сигаретами, так как обшивка сиденья и спинки может воспламениться.

4.10 Во избежание повреждения рук следите за тем, чтобы Ваши руки не попадали между приводным колесом и рычажным тормозом.

4.11 Перед использованием коляски или после ее регулировки каждый раз необходимо проверить прочность винтовых соединений, надежность крепления сиденья, спинки, колес, подножки, тормозов и ремней. Также обязательно следует убедиться в работоспособности тормозов!

5 Техническое обслуживание

5.1 Для обеспечения правильного ухода за подушкой сиденья и спинкой коляски необходимо:

5.1.1 Протирать детали дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи.

5.1.2 Стирать подушку (при необходимости). Перед стиркой из подушки вынуть поролон, расстегнув замок на чехле. Стирку производить  вручную  при  температуре  не  более  40 ºС  в  короткий

3

промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки. Выжимать вручную без выкручивания. Сушить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов. Не подвергать глажению. После высыхания в подушку вставить поролон.

5.1.3 Застежку текстильную на всех деталях изделия периодически очищать от ниток, пыли и других загрязнений

5.1.4 В связи с тем, что сиденье и спинка изготавливаются из синтетических материалов, рекомендуется обрабатывать их специальным средством для снятия статического напряжения.

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

5.3 Между вилкой поворотного колеса и поворотным колесом часто собирается грязь, которая со временем затрудняет движение колеса. Необходимо периодически очищать колесо и вилку от накопившейся грязи при помощи домашних чистящих средств.

5.4 Регулярно следить за давлением в шинах и по необходимости их подкачивать (для колясок, с пневматическими шинами колес).

5.5 Перед использованием коляски или после ее регулировки необходимо проверить прочность винтовых соединений, крепления сиденья, подножек, колес и ремней.

6 Комплектность

6.1 Кресло-коляска                                                                             1 шт.

6.2 Руководство по эксплуатации                                                      1 шт.

6.3 Велонасос (только для колясок с пневматическими шинами)  1 шт.

7 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- наименование, товарный знак и местонахождение предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение изделия;

- обозначение ТНПА;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- дату изготовления;

- гарантийный срок (месяцев);

- срок службы (лет);

- знак соответствия (при подтверждении соответствия);

- отметку о приемке (штамп ОТК);

- идентификационный штриховой код.

4